Opis inwestycji

- Nazwa/tytuł zadania – Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej ulicy Długiej we Władysławowie wraz z uzbrojeniem terenu na odcinku od ul. Parkowej i ul. Cetniewskiej:

- Zakres inwestycji:

a) branża drogowa:

- budowa jezdni o szerokości 5.00 m z fazowanej kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 8 cm – ok. 750m2, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm, typu behaton,

- budowa obustronnych chodników o szerokości min. 2.00 m z fazowanej kostki betonowej w kolorze czerwonym o gr. 6 cm, typ cegiełka obramowana obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej- ok. 188m2,

- budowa wjazdów z fazowanej kostki betonowej w kolorze grafitowym, typ cegiełka o gr. 8 cm- ok.120m2,

- rozbiórka wraz z budową ogrodzenia- ok. 150m,

b) branża sanitarna:

- budowa kanalizacji deszczowej:

- kanały z rur PVC-U o śr. 200x5,9mmm- ok. 11,90m,

- kanał z rur PVC-U o śr. 315x9,2 mm- ok. 77,60m,

- studnie rewizyjne prefabrykowane śr 1000- 6 komp.,

- studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem- 3 komp.,

- zbiornik retencyjno- rozsączający w formie rur rozsączajacych w otulinie dn 400 z dwoma komorami kontrolnymi- 5,10m,

- separator i osadnik- dwukomorowy osadnik o przepływie wirowym śr. 1,0m zintegrowany separator z wkładem lamelowym śr. 1,2m- 1 studnia,

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku W4 do W6 i W5 do W5', w tym:

- budowa sieci z rur polietylenowych PE 100 SDR11, PN 16 o śr. 125/11,4 mm – ok. 3,40 m,

- budowa sieci z rur polietylenowych PE 100 SDR10, PN 16 o śr. 110/6,6 mm – ok. 136,90 m,

- budowa sieci z rur polietylenowych PE 100 SDR10, PN 16 o śr. 90/5,4 mm – ok. 6,50 m,

- budowa przyłączy z rur polietylenowych PE100 SDR11, PN 16 o śr. 50/4,6 mm (13 szt.) – ok. 60,20 m,

- montaż hydrantu pożarowego nadziemnego o śr 80 mm z podwójnym zamknięciem- 1 kpl.,

c) branża elektryczna:

- demontaż 3 opraw oświetleniowych sodowych wraz z wysięgnikami, znajdujących się na słupach nn Energii Operator SA

- demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej nn typu AL, ok. 90 mb

- ułożenie rur ochronnych 110mm ok. 29mb

- ułożenie kabli dla zasilania nowego oświetlenia YAKY 4x25 ok. 180 mb

- ułożenie bednarki dla nowego oświetlenia ok. 140mb

- montaż kompletnego punktu oświetleniowego: fundament, słup i oprawa LED – 5kpl.

- wykonanie przepustu pod ul. Parkową i połączenie kablem YAKY 4x25 ostatniego słupa o numerze 1/L5 w ul. Długiej ze słupem oświetlenia parku – ok. 18mb

- Terminy

– termin przekazania placu budowy 17.12.2020r.

– termin zakończenia budowy do dnia 30.06.2021r.

- Finansowanie

Umowny koszt wykonania robót– 484 886,48 zł brutto:

- wykonanie robót budowlanych związanych z budową nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem – 398 046,61 zł brutto - finansowane ze środków Gminy Władysławowo

- wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 86 839,87 zł brutto - finansowane ze środków Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o.

- Wykonawca:

Konsorcjum, którego Partnerami są: Abruko Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo oraz Przedsiębiorstwo Wodno- Melioracyjne WODMEL Derra i Potrykus sp.j. ul. Przemysłowa 31A, 84-200 Wejherowo.

- UWAGI :

Realizacja zadania objęta dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.